|  |  | Утверждаю |
| --- | --- | --- |
|  |  | Глава муниципального образования Головеньковское Щекинского района |
|  |  | _____________ Л.А. Лобанова |
|  |  | «__» __________ 2012 г. |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту: «Газификация д. Козловка Щекинского района Тульской области»

Заказчик: Администрация муниципального образования Головеньковское Щекинского района

Торги проводятся оператором электронной площадки Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк - АСТ»).

Адрес сайта в сети Интернет, на котором расположена электронная площадка: http://www.sberbank-ast.ru.

##### Головеньковское, 2012

##### СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ	3

1. Общие сведения.	3

2. Предмет аукциона. Место, условия и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).	3

3. Начальная (максимальная) цена контракта.	5

4. Требования к участникам размещения заказа.	5

5. Разъяснение документации об аукционе. Изменения извещения о проведении аукциона. Изменения документации об аукционе. Отказ от проведения аукциона.	8

6. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе.	9

7. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.	11

8. Обеспечение заявки на участие в аукционе.	13

9. Обеспечение исполнения контракта.	13

10. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов.	15

11. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов.	16

ЧАСТЬ II. Информационная карта документации об открытом аукционе в электронной форме	17

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ	24

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА	39

ЧАСТЬ V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА………………………………………………………………………………...44

## ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

## 1. Общие сведения.

1.1. В настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме (далее – документация об аукционе) применяются термины и определения, используемые в Федеральном законе от 21.07.2005 № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о размещении заказов.

1.2. Настоящий открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ), Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений (далее – нужды заказчиков), а также установленными оператором электронной площадки регламентами.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации или установленными оператором площадки регламентами, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

1.3. Муниципальный заказчик, указанный в пункте 2 части                      «II. Информационная карта открытого аукциона в электронной форме» настоящей документации об аукционе (далее – Информационная карта аукциона), проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона в соответствии с процедурами, условиями и положениями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и настоящей документации об аукционе.

## 2. Предмет аукциона. Место, условия и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

2.1. Предметом аукциона является право заключения муниципального контракта или гражданско-правового договора бюджетного учреждения на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд заказчиков (далее также - контракт), информация о которых содержится в Информационной карте аукциона.

2.2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика указаны в Информационной карте аукциона и части III «Техническая часть документации об открытом аукционе в электронной форме» настоящей документации об аукционе (далее – Техническая часть документации об аукционе).

2.3. В случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции документация об аукционе может содержать требование о соответствии поставляемых товаров образцу или макету товара либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении.

2.4. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении приводится в Технической части документации об аукционе в случае, если заказчиком, установлено требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении.

2.5. В случае, если в Технической части документации об аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, к Технической части документации об аукционе может быть приложен такой образец или макет товара. В этом случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью документации об аукционе.

2.6. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении, а также место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ, в случае, если в Технической части документации об аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, и указанные образец или макет не могут быть приложены к документации об аукционе приводятся в Технической части документации об аукционе.

2.7. В случае принятия заказчиком решения о проведении осмотра образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ, заказчик, в соответствии с датами, временем, графиком, указанными в Технической части документации об аукционе, организует проведение осмотра участниками размещения заказа указанного образца или макета товара. Указанный осмотр проводится без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.8. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию в случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг устанавливается в Технической части документации об аукционе.

2.9. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам, устанавливается в Технической части документации об аукционе.

2.10. Срок и (или) объем предоставления гарантий качества на товар, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) устанавливается в Технической части документации об аукционе.

2.11. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указаны в Информационной карте аукциона, а также в Технической части документации об аукционе.

## 3. Начальная (максимальная) цена контракта.

3.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота); общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей в случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования заказчик, не может определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; начальная (максимальная) цена единицы услуги в случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг связи, юридических услуг заказчик, не может определить необходимый объем таких услуг, указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении контракта по итогам проведения аукциона.

3.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, содержащее полученную заказчиком информацию или расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе указание на соответствующие сайты в сети «Интернет» или иное указание содержится в части V «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» документации об аукционе.

3.3. Форма, сроки и порядок оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг устанавливается в Информационной карте аукциона и части IV «Проект контракта» настоящей документации об аукционе.

3.4. Порядок формирования цены контракта указан в Информационной карте аукциона.

3.5. При заключении контракта заказчик по согласованию с победителем аукциона или с участником аукциона, с которым в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной победителем (участником аукциона, с которым заключается контракт), и начальной (максимальной) ценой контракта, если такое право заказчика предусмотрено в Информационной карте аукциона. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме (далее - извещение о проведении аукциона).

3.6. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) - российский рубль. Предложение о цене контракта указывается участником аукциона в рублях, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

В случае использования иностранной валюты для формирования цены контракта, для расчетов с поставщиками (подрядчиками/исполнителями) официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации, применяется в порядке, предусмотренном в Информационной карте аукциона.

3.7. При заключении контракта заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

## 3.8. Финансирование по контракту, заключенному по результатам аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

## 4. Требования к участникам размещения заказа.

При проведении аукциона требования к участникам размещения заказа устанавливаются в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

4.1. В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, указанной в Информационной карте документации об аукционе, срок истечения которой составляет более трех месяцев, а также при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, указанный в Информационной карте аукциона.

4.1.1. В случае, если проводится аукцион среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в Информационной карте аукциона, участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

4.2.1. Устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации требования к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона:

а) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

б) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

г) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

4.2.2. Заказчик вправе установить в Информационной карте аукциона кроме обязательных требований, предусмотренных пунктом 4.2.1 настоящей документации об аукционе, также следующие дополнительные требования к участникам размещения заказа:

а) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

б) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

в) в случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, Заказчик вправе установить также к участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

4.2.3. Конкретные требования к участникам размещения заказа в соответствии с п.п. «а» п. 4.2.1. настоящей документации об аукционе применительно к предмету аукциона установлены в Информационной карте аукциона.

## 5. Разъяснение документации об аукционе. Изменения извещения о проведении аукциона. Изменения документации об аукционе. Отказ от проведения аукциона.

5.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика,  оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки указанной в Информационной карте аукциона, на которой планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации об аукционе. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона.

5.3. Порядок разъяснения документации об аукционе установлен статьей 41.7 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

5.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие аукционе. При этом изменение предмета аукциона не допускается.

5.5. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона  форме установлен частью 5 статьи 41.5 Федерального закона от 21.07.2005   № 94-ФЗ.

5.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанной в Информационной карте аукциона. При этом изменение предмета аукциона не допускается.

5.7. Порядок внесения изменений в документацию об аукционе установлен частью 7 статьи 41.7 Федерального закона от 21.07.2005               № 94-ФЗ.

5.8. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона, или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.9 Порядок отказа от проведения аукциона установлен частью 6 статьи 41.5 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

## 6. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе.

6.4. Для участия в аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, указанной в Информационной карте аукциона, подает заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

6.5. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

6.5.1. При размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе  указания на товарный знак.

6.5.2. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг.

6.5.3. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 6.5.2 настоящей документации об аукционе, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 6.5.2 настоящей документации об аукционе, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное пунктом 6.5.2 настоящей документации об аукционе, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара.

6.5.4. Первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

6.6. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона, и если такое требование установлено в Информационной карте аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005, в случае, если такое требование установлено в Информационной карте аукциона;

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что данное требование, предусмотренное частью 2.1 статьи 11 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005, установлено в Информационной карте аукциона;

5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено в Информационной карте аукциона;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

6.7. Конкретный перечень документов, требуемых по предмету аукциона, устанавливается в Информационной карте аукциона.

## 7. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

7.1. Заполнение заявки на участие в аукционе осуществляется в соответствии с порядком, определенным статьей 41.8 Федерального закона от 21.07.205 № 94-ФЗ и регламентом функционирования электронной площадки, указанной в Информационной карте аукциона.

7.2. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также запросы о разъяснении положений документации должны быть написаны на русском языке.

7.3. Отдельные документы (или их части), предоставленные участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

7.4. Участник размещения заказа должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода (или его ненадлежащий вид) документов в составе заявки на участие в аукционе может привести к неправильному пониманию комиссией представленных документов, в связи с чем такой участник размещения заказа может быть не допущен к участию в аукционе.

7.5. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки одновременно в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявок.

7.6. Непредставление необходимых документов в составе заявки на участие в аукционе, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах (работах, услугах), на поставки (выполнение, оказание) которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

7.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

7.8. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

7.9. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона до предусмотренных в Информационной карте аукциона даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

7.10. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион, до окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона.

7.11. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона.

7.12. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, указанному в Информационной карте аукциона.

7.13. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается аукцион. Расходы участника аукциона, не включенные в цену контракта, не подлежат оплате заказчиком.

## 8. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

8.1. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены контракта. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе указан в Информационной карте аукциона.

8.2. Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

## 9. Обеспечение исполнения контракта.

9.1. Если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте аукциона.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт самостоятельно. Участник аукциона, с которым заключается контракт, должен предоставить обеспечение исполнения контракта на объем обязательств, предусмотренных по контракту, указанных в Информационной карте аукциона.

9.2. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, Заказчик устанавливает требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.

9.3. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

9.4. В том случае, если обеспечение исполнения контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368-378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, Принципалом — поставщик (подрядчик, исполнитель), Гарантом — банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, заключаемому по результатам аукциона, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и, по возможности, ссылку на протокол аукциона как основание заключения такого контракта.

В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту в предусмотренные сроки или расторжения контракта и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения заказчик направляет в банк только письменное требование, оригинал банковской гарантии и документы, подтверждающие выплату поставщику (подрядчику, исполнителю) аванса.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

9.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в виде залога денежных средств должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона, на счет, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается документом или копией документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта.

Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключается контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 30 дней или иного срока, установленного в проекте контракта со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  исполнителем в этом письменном требовании.

9.6. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения контракта.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и, по возможности, ссылки на соответствующий протокол, как основание заключения такого контракта.

Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия контракта.

9.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10-ти банковских дней представить заказчику иное (новое), надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Информационной карте аукциона.

9.8. Под неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту понимается:

нарушение сроков исполнения контракта (в том числе промежуточных);

нарушение объемов поставки товаров и/или невыполнение работ и/или неоказание услуг, предусмотренных контрактом;

поставка товаров ненадлежащего качества и/или выполнение работ и/или оказание услуг с ненадлежащим качеством (включая нарушение требований к техническим характеристикам, потребительским свойствам товара (работ, услуг);

нарушение установленных заказчиком сроков устранения недостатков товара (результатов выполненных работ, оказанных услуг), выявленных заказчиком.

9.9. Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту в случаях, указанных в пункте 9.8 настоящей документации об аукционе, имеет право обратить взыскание на обеспечение исполнения контракта независимо от применения мер гражданской ответственности в виде пени, штрафа, установленных контрактом.

## 10. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов.

10.1. Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям (предприятиям) инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, при участии в размещении заказа в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и (или) организациям (предприятиям) устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона, но не более пятнадцати процентов.

10.2. Под организациями инвалидов понимаются общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов.

## 11. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов.

### Действия (бездействие) заказчика, аукционной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## ЧАСТЬ II. Информационная карта документации об открытом аукционе в электронной форме

| 1. | Наименование, адрес муниципального заказчика | Место нахождения: 301210, Тульская область, Щекинский район, пос. Головеньковский, ул.Пчеловодов, д.9. Почтовый адрес: 301210, Тульская область, Щекинский район, пос. Головеньковский, ул.Пчеловодов, д.9. Адрес электронной почты: golovenki2009@rambler.ru Номер контактного телефона/факса: 8 (48751) 3-87-43/3-87-32 Контактное лицо: Шерер Ирина Владимировна. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование, адрес оператора электронной площадки | Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк - АСТ»). 109028, г. Москва, Хохловский пер., д.10, стр.3, тел.: +7 (495) 787-29-97 / 99, факс: +7 (495) 787-29-98, e-mail: info@sberbank-ast.ru, www.sberbank-ast.ru. |
| 3. | Адрес сайта в сети Интернет, на котором расположена электронная площадка | http://www.sberbank-ast.ru |
| 4. | Адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена документация об аукционе | http://www.zakupki.gov.ru |
| 5. | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта для выполнения газификации на объекте: «Газификация д. Козловка Щекинского района Тульской области» Более подробные характеристики выполняемых работ представлены в части III «Техническая часть документации об открытом аукционе в электронной форме» настоящей документации об аукционе. |
| 6. | Место, условия и сроки выполнения работ | Место выполнения работ: Тульская область, Щекинский район, д. Козловка Условия выполнения работ: работы должны быть выполнены в полном соответствии с проектно- сметной документацией, техническим заданием Заказчика и условиями муниципального контракта. Срок выполнения работ: 54 календарных дня со дня заключения муниципального контракта. |
| 7. | Начальная (максимальная) цена контракта (лота). Порядок формирования цены контракта | Начальная (максимальная) цена контракта: 1 916 509 руб. (один миллион девятьсот шестнадцать тысяч пятьсот девять рублей) Цена контракта включает стоимость работ, материалов, транспортные и иные расходы Подрядчика, а также уплату всех видов налогов, пошлин, сборов, отчислений и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, выполнение полного объема подготовительных работ, непредвиденные затраты. |
| 8. | Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров не более чем на 10 (десять) процентов | Не допускается |
| 9. | Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта | Не допускается |
| 10. | Шаг аукциона | «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В течение десяти минут с момента завершения аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ. |
| 11. | Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата за выполненные работы по муниципальному контракту, осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно реквизитам, указанным в муниципальном контракте и в счетах, выставленных Подрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта. Основанием для оплаты работ является подписанный Муниципальным заказчиком и Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справка стоимости выполненных работ (КС3), счет на оплату и счет-фактура, выставляемые Подрядчиком. |
| 12. | Источник финансирования | - средства МО Головеньковский Щекинского района - средства муниципального образования Щекинский район предусмотренные на реализацию целевой программы «Газификация населенных пунктов Щекинского района на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением Главы администрации Щекинского района 15.12.2011 г. № 12-1461 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Газификация населенных пунктов Щекинского района на 2012-2016 годы». - за счет субсидий из бюджета Тульской области, предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой программы «Газификация населенных пунктов Тульской области на 2009-2012 годы», утвержденной постановлением администрации Тульской области от 29.09.2008 г. № 592 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Газификация населенных пунктов Тульской области на 2009-2012 годы» |
| 13. | Обязательные требования к участникам размещения заказа в соответствии с п.1 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | В соответствии с ч.2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624. Свидетельство о допуске должно включать следующие разрешенные виды работ: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 33.6. Объекты газоснабжения |
| 14. | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 15. | Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: 1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным пункту 3 части 3 Техническая часть документации об открытом аукционе в электронной форме и указание на товарный знак (его словесное обозначение, при его наличии) предлагаемого для использования товара. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товара, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке 3) копия свидетельства о допуске к видам работ в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, выданная саморегулируемой организацией. Свидетельство о допуске должно включать следующие разрешенные виды работ: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 33.6. Объекты газоснабжения |
| 16. | Язык заявки на участие в аукционе | Русский |
| 17. | Обеспечение заявки на участие в аукционе | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе установлен в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 95 825 руб. 45 коп. (девяносто пять тысяч восемьсот двадцать пять рублей 45 копеек) |
| 18. | Даты начала и окончания срока представления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух дней со дня поступления запроса Заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, т.е. по 27 августа 2012 г. |
| 19. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | 30 августа 2012 г. в 09 час. 00 мин. по московскому времени. |
| 20. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | 04 августа 2012 г. |
| 21. | Дата проведения аукциона | 07 августа 2012 г. Время проведения аукциона устанавливает оператор электронной площадки. |
| 22. | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | Размер обеспечения исполнения контракта установлен в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 574 952 руб. 70 коп. (пятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят два рубля 70 копеек). Обеспечение исполнения контракта представляется до заключения контракта в виде: - залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита); - безотзывной банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения контракта исполнитель выбирает самостоятельно. Контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Срок предоставления обеспечения исполнения контракта: до момента заключения контракта. |
| 23. | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств | Получатель: УФК по Тульской области (Администрация муниципального образования Головеньковское Щекинского района) ИНН 7118816678 КПП 711801001 ОГРН 1067151001466 р/с 40302810170033000018 ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области г.Тула БИК 047003001 л/с 05663010140 Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по объекту: «Газификация д. Козловка Щекинского района Тульской области» |
| 24. | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов | Не предоставляются. |

## ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Техническое задание

выполнение работ по объекту:

«Газификация д. Козловка Щекинского района Тульской области»

- Наименование выполняемых работ:

«Газификация  д.Козловка Щекинского  района Тульской области».

- Ведомость объемов работ:

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наружные газопроводы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Газопровод высокого давления |
| 1. | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 80 мм | 10 врезок | 0.1 |
| 2. | Установка газорегуляторного пункта шкафного ГРПШ-05-2У1 | 1 установка | 1 |
| 3. | Монтаж крана шарового газового со штоком Н=1,5 м для подземной установки Балломакс Дн 57 мм | 1 узел газового крана | 1 |
| 4. | Монтаж крана шарового газового Балломакс Дн 57 для надземной установки на газопроводах из труб Ду=50 мм | 1 задвижка | 1 |
| 5. | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами | 1000 м3 | 1.16586 |
| 6. | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м | 100 м3 | 0.58293 |
| 7. | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 10 м3 | 4.31 |
| 8. | Засыпка траншей песком с перемещением до 5 м бульдозерами | 1000 м3 | 0.0603 |
| 9. | Засыпка песком вручную траншей | 100 м3 | 0.2585 |
| 10. | Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами | 1000 м3 | 0.773 |
| 11. | Засыпка вручную траншей грунтом | 100 м3 | 3.313 |
| 12. | Планировка площадей бульдозерами | 1000 м2 | 0.875 |
| 13. | Укладка футляра в траншею из изолированных стальных газопроводов диаметром 159 мм | 100 м | 0.006 |
| 14. | Протаскивание в футляр труб | 100 м | 0.016 |
| 15. | Заделка битумом и прядью концов футляра | 1 футляр | 1 |
| 16. | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм | 100 м | 0.03 |
| 17. | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром 50 мм | 100 м | 0.09 |
| 18. | Изоляция трубопроводов мастикой битумной кровельной горячей | 1 км трубопровода | 0.024 |
| 19. | Изоляция трубопроводов мастикой битумной кровельной горячей диаметром 57 мм | 1 км трубопровода | 0.009 |
| 20. | Установка газовых свечей Ду 20 мм – 3 м | 1 свеча | 1 |
| 21. | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ 100 газ SDR 11-63х5,8 в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм | 100 м укладки | 5.625 |
| 22. | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 63 мм | 1 конец | 6 |
| 23. | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 63 мм | 1 конец | 6 |
| 24. | Сварка полиэтиленовых труб при помощи муфты с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 63 | 1 соединение | 6 |
| 25. | Установка фасонных частей стальных сварных (отводы 90 град. Диаметром 57 мм – 2 шт.) | 1 т фасонных частей | 0.0012 |
| 26. | Установка муфты с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR11 63 | 1 отвод | 2 |
| 27. | Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь": SDR 11 63х5,8/СТ 57 | шт | 2 |
| 28. | Устройство ковера | шт. | 3 |
| 29. | Устройство ленты сигнальной "Газ" ЛСГ-200 (642,5 м) | 1000 м2 | 0.06425 |
| 30. | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ 100 газ SDR 11-32х3 в траншею | 100 м | 0.01 |
|  | Установка опознавательного столба – 9 ШТ |
| 31. | Установка столбиков сигнальных железобетонных СС-1 с табличкой-указателем | 100 шт. | 0.09 |
| 32. | Устройство плакатов | шт. | 6 |
|  | Крепление ГРПШ на опорах |
| 33. | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле | 100 ям | 0.04 |
| 34. | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0.015 |
| 35. | Монтаж опорных стоек (трубы стальные диаметром 108 мм – 5,2 м; прочие конструкции – 0,04344 т.) | 1 т конструкций | 0.06192 |
| 36. | Масляная окраска металлических поверхностей | 100 м2 | 0.02392 |
| 37. | Устройство щебеночного основания под трубопроводы | 10 м3 | 0.03 |
|  | Ограждение ШРП |
| 38. | Установка металлических оград из сетки по металлическим столбам (трубы стальные диаметром 57 мм – 16,1 м) | 100 м | 0.18 |
| 39. | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0.01 |
| 40. | Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.04186 |
| 41. | Устройство щебеночного основания под опоры | 10 м3 основания | 0.018 |
|  | Установка знаков на территории ГРПШ |
| 42. | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 100 м3 | 0.003 |
| 43. | Установка дорожных знаков | 100 знаков | 0.03 |
|  | Молниеотвод с заземлением |
| 44. | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле | 100 ям | 0.01 |
| 45. | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 100 м3 | 0.009 |
| 46. | Установка стальных: сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т | 1 т конструкций | 0.06086 |
| 47. | Масляная окраска металлических поверхностей | 100 м2 | 0.03122 |
| 48. | Разработка грунта вручную в траншеях | 100 м3 | 0.024 |
| 49. | Засыпка вручную траншей | 100 м3 | 0.024 |
| 50. | Монтаж проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм | 100 м | 0.145 |
| 51. | Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.05 |
|  | Благоустройство на ГРПШ |
| 52. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0.035 |
| 53. | Устройство оснований толщиной 14 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) | 1000 м2 | 0.0175 |
|  | Пересечение газопровода с подземным кабелем технологической связи |
| 54. | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов | 1 т конструкций | 0.048963 |
| 55. | Укладка деревянных коробов | 100 м2 | 0.012456 |
| 56. | Устройство бетонных подстилающих слоев | 1 м3 | 0.35 |
| 57. | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм | 1 км | 0.006 |
|  | Контрольно-измерительный пункт на трубопроводе с колонкой (5 шт) |
| 58. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 100 м3 | 0.075 |
| 59. | Засыпка вручную песком траншей | 100 м3 | 0.03 |
| 60. | Устройство бетонных фундаментов | 100 м3 | 0.017 |
| 61. | Засыпка вручную траншей грунтом | 100 м3 | 0.028 |
| 62. | Монтаж каркаса колонки | 1 т | 0.0905 |
| 63. | Укладка кабеля АпвВГ 1х25 | 100 м | 0.3 |
|  | Крепление газопроводов на опоре |
| 64. | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле | 100 ям | 0.01 |
| 65. | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 100 м3 | 0.0006 |
| 66. | Монтаж опорных стоек, в т.ч.: | 1 т | 0.00638 |
|  | -Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.6 |
|  | -Прочие конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т | т | 0.00176 |
|  | Прокладка газопровода Д-63 мм в футляре под магистральным газопроводом Острогожск-Белоусово |
| 67. | Укладка в траншею футляра из стальных труб диаметром 159 мм | 100 м | 0.08 |
| 68. | Изоляция труб мастикой битумно-полимерной | 1 км | 0.008 |
| 69. | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 63 мм | 100 м | 0.12 |
| 70. | Укладка газопроводов из труб полиэтиленовых ПЭ 100 газ SDR11-63х5,8 в траншею | 100 м | 0.014 |
| 71. | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | 1 установка | 1 |
|  | Прокладка газопровода Д-63 мм в футляре под магистральным газопроводом Елец-Серпухов |
| 72. | Укладка в траншею футляра стальных труб диаметром 159 мм | 100 м | 0.08 |
| 73. | Изоляция труб мастикой битумно-полимерной | 1 км | 0.008 |
| 74. | Протаскивание в футляр труб диаметром 63 мм | 100 м | 0.12 |
| 75. | Укладка газопроводов из труб полиэтиленовых ПЭ 100 газ SDR11-63х5,8 в траншею | 100 м | 0.014 |
| 76. | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | 1 установка | 1 |
|  | Прокладка газопровода Д-63 мм в футляре под магистральным газопроводом Тула-Торжок |
| 77. | Укладка в траншею футляра из изолированных стальных газопроводов условным диаметром 159 мм | 100 м | 0.08 |
| 78. | Изоляция труб мастикой битумно-полимерной | 1 км | 0.008 |
| 79. | Протаскивание в футляр труб диаметром 63 мм | 100 м | 0.12 |
| 80. | Укладка газопроводов из труб полиэтиленовых ПЭ 100 газ SDR11-63х5,8 в траншею | 100 м | 0.014 |
| 81. | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | 1 установка | 1 |
| 82. | Установка изолирующего соединения фланцевого ИФС-50-10-У1 | 1 соединение | 1 |
| 83. | Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 | 0.16 |
|  | Испытание газопровода на прочность и герметичность |
| 84. | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм | 100 м | 5.745 |
| 85. | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм | 1 узел | 1 |
| 86. | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм | 100 м | 5.745 |
| 87. | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 1 |
|  | Контроль качества стыков |
| 88. | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром | 1 стык | 6 |
| 89. | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов | 1 стык | 6 |
| 90. | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 63 мм | 1 снимок | 2 |
| 91. | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 63 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык | 2 |
|  | Газопровод низкого давления |
| 92. | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,2 м глубиной до 1,4 м | 1000 м3 | 2.66322 |
| 93. | Разработка грунта вручную в траншеях | 100 м3 | 1.33161 |
| 94. | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 10 м3 | 7.833 |
| 95. | Засыпка песком траншей и котлованов с перемещением до 5 м бульдозерами | 1000 м3 | 0.10966 |
| 96. | Засыпка вручную траншей | 100 м3 | 0.47 |
| 97. | Засыпка траншей с перемещением до 5 м бульдозерами | 1000 м3 | 0.115 |
| 98. | Засыпка вручную траншей песком | 100 м3 | 0.4949 |
| 99. | Планировка площадей бульдозерами | 1000 м2 | 5.222 |
| 100. | Монтаж крана шарового газового Балломакс Дн 100 мм КШГ 70.103.100 на газопроводах из труб условным диаметром: 100 мм | 1 задвижка | 1 |
| 101. | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 200 мм (футляр) | 100 м | 0.007 |
| 102. | Нанесение мастики битумной кровельной горячей | 1 км | 0.0007 |
| 103. | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 100 мм | 100 м | 0.03 |
| 104. | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 100 мм | 100 м | 0.03 |
| 105. | Установка газовых свечей (трубы стальные диаметром 25 мм – 0,075 м) | 1 свеча | 1 |
| 106. | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.03 |
| 107. | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ 80 газ SDR17,6-110х6,3 в траншею | 100 м | 1.04 |
| 108. | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб: 110 мм | 1 конец | 2 |
| 109. | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб: 110 мм | 1 конец | 2 |
| 110. | Сварка полиэтиленовых труб при помощи муфты с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 110 | 1 соединение | 2 |
| 111. | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ 80 газ SDR17,6-90х5,2 в траншею | 100 м | 4.155 |
| 112. | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 90 мм | 1 конец | 3 |
| 113. | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 90 мм | 1 конец | 3 |
| 114. | Сварка полиэтиленовых труб при помощи муфты с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 90 | 1 соединение | 3 |
| 115. | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ 100 газ SDR11-63х3,6 в траншею | 100 м | 7.83 |
| 116. | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 63 мм | 1 конец | 8 |
| 117. | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 63 мм | 1 конец | 8 |
| 118. | Сварка полиэтиленовых труб при помощи муфты с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 63 | 1 соединение | 8 |
| 119. | Установка фасонных частей стальных сварных, в т.ч.: | 1 т фасонных частей | 0.003 |
|  | -Отводы 90 град. | шт. | 2 |
|  | -Переход 108х4-57х3,5 | шт | 1 |
| 120. | Установка муфт, в т.ч.: | 1 отвод | 3 |
|  | -муфта редукционная с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 110х90 – 1 шт. |  |  |
|  | -муфта редукционная с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 110х63 – 1 шт. |  |  |
|  | -муфта редукционная с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 90х63 – 1 шт. |  |  |
| 121. | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб: | 1 тройник | 4 |
|  | -Тройник неравнопроходной с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 110х63 – 2 шт. |  |  |
|  | -Тройник неравнопроходной с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 90х63 – 1 шт. |  |  |
|  | -Тройник равнопроходной с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 110 - 1 шт. |  |  |
| 122. | Установка муфты с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 63 | шт | 3 |
| 123. | Установка тройника равнопроходного с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 63 на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости | 1 тройник | 1 |
| 124. | Установка отвода с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 63 на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости | 1 отвод | 2 |
| 125. | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 1 м, условный диаметр до 100 мм (трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный, диаметр 108 мм – 1,6 м) | 100 м | 0.03 |
| 126. | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 100 м3 | 0.002535 |
| 127. | Монтаж опорных конструкций металлических (седло под трубопроводы, хомуты или подвески) | 1 т | 0.00081 |
| 128. | Устройство ленты сигнальной "Газ" ЛСГ-200 (1302,5 м) | 1000 м2 | 0.13025 |
| 129. | Установка заглушки с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 63 | 1 соединение | 1 |
| 130. | Установка изолирующего соединения фланцевого ИФС-100-10-У1 | 1 соединение | 1 |
| 131. | Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 | 0.16 |
| 132. | Установка неразъемного соединения ПЭ 80 газ 110х10/ст 108 | шт | 1 |
| 133. | Установка муфты с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 110 | шт | 1 |
| 134. | Масляная окраска металлических поверхностей | 100 м2 | 0.0275 |
|  | Установка опознавательного столба – 12 шт |
| 135. | Установка столбиков сигнальных железобетонных СС-1 с плакатами предупредительными | 100 шт. | 0.12 |
|  | Восстановление асфальтового покрытия |
| 136. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0.018 |
| 137. | Устройство оснований толщиной 16 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): | 1000 м2 | 0.0045 |
| 138. | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см | 1000 м2 | 0.0045 |
| 139. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.0045 |
|  | Испытание газопровода на прочность и герметичность |
| 140. | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода 63 мм | 100 м | 7.83 |
| 141. | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода 63 мм | 1 узел | 1 |
| 142. | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) диаметром 63 мм | 100 м | 7.83 |
| 143. | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов | 1 участок испытания газопровода | 1 |
| 144. | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм | 100 м | 5.225 |
| 145. | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода | 1 узел | 2 |
| 146. | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого давления (до 0,3 МПа) условным диаметром 100 мм | 100 м | 5.225 |
|  | Контроль качества стыков |
| 147. | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 108 мм | 1 стык | 2 |
| 148. | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 108 мм | 1 стык | 2 |
| 149. | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм | 1 снимок | 1 |
| 150. | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык | 1 |
|  | Газопроводы-вводы низкого давления |
| 151. | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами | 1000 м3 | 0.3522 |
| 152. | Доработка грунта вручную в траншеях | 100 м3 | 0.1761 |
| 153. | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 10 м3 | 2.935 |
| 154. | Засыпка песком траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами | 1000 м3 | 0.04109 |
| 155. | Засыпка вручную траншей | 100 м3 | 0.1761 |
| 156. | Песок из пористых горных пород вулканического происхождения | м3 | 58.7 |
| 157. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением до 5 м бульдозерами | 1000 м3 | 0.26415 |
| 158. | Засыпка вручную траншей | 100 м3 | 0.1761 |
| 159. | Планировка площадей бульдозерами | 1000 м2 | 1.174 |
| 160. | Укладка в траншею труб стальных электросварных прямошовных наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | 100 м | 0.01 |
| 161. | Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм (кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм – 20 шт.; трубы стальные диаметром 57 мм – 1 м; цокольные вводы – 20 шт) | 10 вводов | 2 |
| 162. | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.31 |
| 163. | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ 80 газ SDR17,6-63х3,6 в траншею | 100 м | 2.935 |
| 164. | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 63 мм | 1 конец | 40 |
| 165. | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 63 мм | 1 конец | 40 |
| 166. | Сварка полиэтиленовых труб при помощи муфты с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 63 | 1 соединение | 40 |
| 167. | Установка неразъемного соединения ПЭ 80 газ 63х5,8/ст 57 | шт | 20 |
| 168. | Установка муфта с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 63 | шт | 20 |
| 169. | Установка седелки с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 110х63 | шт | 1 |
| 170. | Установка седелки с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 90х63 | шт | 8 |
| 171. | Установка седелок с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 63х63 | 1 соединение | 7 |
| 172. | Установка отвода газ-90 с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости | 1 отвод | 2 |
| 173. | Устройство ленты сигнальной "Газ" ЛСГ-200 | 1000 м2 поверхности | 0.02935 |
| 174. | Изоляция мастикой битумной кровельной горячей | 1 км трубопровода | 0.057 |
| 175. | Масляная окраска металлических поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0744 |
|  | Испытание газопровода на прочность и герметичность |
| 176. | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 4.055 |
| 177. | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм | 1 узел | 20 |
| 178. | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм | 100 м газопровода | 4.055 |
| 179. | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 1 |
|  | Контроль качества стыков |
| 180. | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 108 мм | 1 стык | 58 |
| 181. | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 108 мм | 1 стык | 58 |
| 182. | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 63 мм | 1 снимок | 1 |
| 183. | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык | 1 |
|  | Электрохимическая защита газопроводов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Новый раздел |
| 184. | Разработка грунта в отвал экскаваторами | 1000 м3 | 0.01875 |
| 185. | Доработка грунта вручную в траншеях | 100 м3 | 0.094 |
| 186. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами | 1000 м3 | 0.01875 |
| 187. | Засыпка вручную траншей | 100 м3 грунта | 0.094 |
| 188. | Устройство кабелей силовых на напряжение до 1000 В с алюминиевыми жилами с поливинидхлоридной изоляцией и оболочкой марки АПВВГ с числом жил и сечением мм2 1х35 | 100 м кабеля | 0.375 |
| 189. | Затягивание проволоки стальной низкоуглеродистой разного назначения оцинкованной в готовых траншеях по установленным конструкциям с креплением скобами | 100 м | 0.09 |
| 190. | Установка блока диодно-регисторного БРДМ-25-2-1Х-УХЛ1 | 1 станция | 1 |
| 191. | Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков | 1 контрольно-измерительный пункт | 6 |
| 192. | Установка медносульфатного электрода СМЭС-2ВЭ "Менделеевец" | 1 контрольно-измерительный пункт | 11 |
| 193. | Установка блока пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2 | 1 контрольно-измерительный пункт | 11 |

Выполнить газификацию д.Козловка  Щекинского района.

Газопровод высокого давления от точки врезки до газорегуляторного пункта проложить подземно из полиэтиленовых труб ГОСТ Р 50838-95* и частично из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91.

Газопровод низкого давления проложить  подземно из полиэтиленовых труб ГОСТ Р 50838-95* и из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91.

Потребителями природного газа являются 20 жилых домов.

Предусмотреть подземную прокладку газопроводов-вводов к каждому дому из полиэтиленовых труб с устройством стальных цокольных вводов  и шарового крана.

Пересечение газопроводом высокого давления магистральных газопроводов Острогожск-Белоусово на 390,3км, Елец-Серпухов на 171,5км, Тула-Торжок на 9,5км выполнить открытым способом в стальных футлярах Д159мм Л=8,0м. Глубина заложения от магистральных газопроводов до верха футляра принять не менее 0,5м. На одном конце футляра предусмотреть контрольную трубку, выведенную под ковер.

В местах пересечения газопровода с подземным технологическим кабелем, кабель заключить в асбестоцементный футляр Д150мм длиной 6,0м. Переходы газопроводом местных автодорог выполнить открытым способом. Глубину укладки газопровода от покрытия дороги принять не менее 1,0м, при этом траншею засыпать на 0,5м ниже отметки земли песчаным грунтом с послойным трамбованием.

Соединения полиэтиленовых труб между собой выполнить встык сваркой и при помощи  соединительных деталей с закладными электронагревателями. Соединения полиэтиленовых труб со стальными выполнить с помощью неразъемных соединений с устройством песчаного основания и засыпкой песком на всю глубину траншеи.

Для снижения давления с высокого до низкого предусмотреть установку шкафного ГРП типа УГРШ(К)-50Н-2-О с регулятором давления РДК-50/30Н. Для отключения ГРПШ предусмотреть надземную установку отключающих шаровых кранов до и после ГРПШ.

Глубину прокладки газопровода принять ниже глубины промерзания, а именно 1,4м до верха трубы.

Для определения местоположения трассы полиэтиленового газопровода на углах поворота, на ответвлениях газопровода установить опознавательные столбики на расстоянии 1м от оси газопровода справа по ходу газа.

Вдоль всей трассы газопровода низкого давления проложить сигнальную ленту на расстоянии 0,2м от верхней образующей газопровода.

Стальные газопроводы при подземной прокладке для защиты от почвенной коррозии покрыть изоляцией «весьма усиленного типа».Надземную часть металлического газопровода покрыть эмалью за 2 раза по 2м слоям грунтовки.

Для исключения возможного вредного влияния от магистральных газопроводов, стальные футляры включить в совместную электрохимическую защиту через разъемные вентильные перемычки.

Для снижения давления с высокого до низкого предусмотреть установку шкафного ГРПШ-05-2У1 с основной и резервной линиями редуцирования с регулятором давления РДНК-400М.. Для отключения ГРПШ предусмотреть надземную установку отключающих шаровых кранов до и после ГРПШ.

Установку ГРПШ предусмотреть на отдельно стоящих опорах Д100мм Н=0,7м. Фундаменты под опоры из бетона Кл.В7,5 на щебеночном основании.

Вокруг ГРПШ установить охранную зону на расстоянии 10м от границы объекта. Ограждение участка выполнить из металлической сетки по стойкам из металлических труб.

Предусмотреть молниезащиту газорегуляторного пункта путем установки стержневого молниеотвода высотой 8м и заземление ГРПШ.

Общая протяженность газопровода                                           - 2288,5м,

в том числе:

-газопровод высокого давления                                                 -574,5м

-газопровод низкого давления                                                   -1308,5м

-газопроводы-вводы к жилым домам                                        -405,5м

-ГРПШ-05-2У1                                                                             -1шт.

3. Функциональные и технические характеристики используемых материалов

| № п/п | Наименование показателей | Требуемое значение (диапазон значений) показателей |
| --- | --- | --- |
|  | Газопровод высокого, низкого давления, газопроводы-вводы |  |
| 1 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 |  |
| 1.1. | Соответствовать ГОСТ Р 50838-2009 | Наличие |
| 1.2. | Функциональные характеристики |  |
| 1.2.1. | Предназначена для транспортировки горючих газов температурой до 40º | Наличие |
| 1.2.2. | Максимальное рабочее давление | 0,3МПа |
| 1.3. | Технические характеристики |  |
| 1.3.1. | Наружный диаметр | 63 мм; 25мм |
| 1.3.2. | Толщина стенки | 5,8 мм ,2,3мм |
|  | ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6 Рабочее давление 0,0024 МПа |  |
| 1.3.3. | Наружный диаметр | 110мм,90мм,63мм |
| 1.3.4. | Толщина стенки | 6,3мм,5,2мм,3,6мм |
| 2 | Труба стальная электросварная |  |
| 2.1. | Соответствовать ГОСТ 10704-91 | Наличие |
| 2.2. | Функциональные характеристики |  |
| 2.2.1. | Предназначена для транспортировки горючих газов | Наличие |
| 2.2.2. | Максимальное рабочее давление | 0,3-0,0024МПа |
| 2.3. | Технические характеристики |  |
| 2.3.1. | Наружный диаметр | 219мм,159мм,108мм,76мм,57мм,25мм,20мм |
| 2.3.2. | Толщина стенки | 4,5 мм,4,0мм,4,0мм,3,0мм,3,5мм,2,5мм,2,0мм |
| 3 | Труба стальная водогазопроводная |  |
| 3.1. | Соответствовать ГОСТ3262-75* | Наличие |
| 3.2. | Функциональные характеристики |  |
| 3.3.1. | Предназначена для транспортировки воды и горючих газов | Наличие |
| 3.3.2. | Максимальное рабочее давление | 0,0024 МПа |
| 3.4. | Технические характеристики |  |
| 3.4.1. | Наружный диаметр | 25 мм |
| 3.4.2. | Толщина стенки | 3,2 мм |
| 4. | Кран шаровый газовый Балломакс со штоком Н=1,5мм Д57 для подземной установки |  |
| 4.1 | Соответствовать КШГК.79.102.050 | наличие |
| 5. | Кран шаровый Балломакс Д50мм,Д100мм |  |
| 5.1 | Соответствовать КШГ 77.103.050 | наличие |
| 5.2. | Функциональные характеристики |  |
| 5.2.1. | Предназначение: запорно-регулирующая арматура | наличие |
| 6. | Кран шаровый Д25мм |  |
| 6.1. | Соответствовать 11Б27п | наличие |
| 7. | Сигнальная лента детекционная «Газ» ЛГС-200 |  |
| 7.1. | Соответствовать ТУ 2245-002-21696750-02 | наличие |
| 8. | Сигнальная лента |  |
| 8.1. | Соответствовать FUSIJN | наличие |
| 9. | Неразъемные соединения ПЭ100 6,3х5,8/ст.57, 110х10/ст.108 |  |
| 9.1. | Соответствовать ТУ 2248-025-00203536-96 | наличие |
| 10. | Седелки электросварные поворотные ПЭ 100 SDR 11 110х63,90х63,63х63 |  |
| 10.1. | Соответствовать ТУ-2248-031-00203536-96 | наличие |
| 11. | Цокольный ввод Д50 2х2м |  |
| 11.1. | Соответствовать УГ 10.00-02 СБ сер.5.905-25.05 | наличие |
| 12. | Бетон Кл.7,5 /щебень |  |
| 12.1 | Функциональные характеристики |  |
| 12.1.1. | Предназначен для бетонирования опор под газопровод и ГРПШ | наличие |
| 13. | Газорегуляторный пункт шкафного типа двумя линиями редуцирования РДНК-400М |  |
| 13.1. | Соответствовать ГРПШ-05-2У1 | наличие |
|  | Электрохимическая защита от коррозии |  |
| 14. | Контрольно-измерительный пункт на трубопроводе с колонкой |  |
| 14.1. | Соответствовать Сер.5.905.17.07 вып.1,ч.2 СЗК 31.00.СБ | наличие |
| 15. | Блок диодно-регисторный, одноканальный на раме |  |
| 15.1 | Соответствовать БРДМ-25-2-1Х-УХЛ11 | наличие |
| 16. | Контактное устройство на трубопроводе с колонкой |  |
| 16.1 | Соответствовать Сер.5.905.17.07 вып.1 ч.2 СЗК 29.00.СБ | наличие |
| 17. | Медносульфатный электрод сравнения длительного действия |  |
| 17.1. | Соответствовать СМЭС-2ВЭ «Менделеевец» | наличие |
| 18. | Блок пластин- индикаторов скорости коррозии |  |
| 18.1. | Соответствовать БПИ-2 | наличие |
| 19 | Кабель для потенциалоуравнивающих перемычек |  |
| 19.1. | Соответствовать АПВВГ-1кВ-1х35 | наличие |

4. Условия выполнения работ:

Выполнить работы в соответствии с законодательством и проектно-сметной документацией № 22.306-01-2010 и локальными сметами, приложенными отдельным файлом.

5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе к технологии производства работ, методам производства работ, организационно-технологической схеме производства работ, безопасности выполняемых работ.

При выполнении  работ необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации в области строительства.

6. Технические требования.

Производство работ на объекте должно выполняться в соответствии с требованиями, учтенными в проекте организации строительства .

7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

Подрядчик  при выполнении работ должен руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации в области строительства. Обязан обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

8. Требования по передаче муниципальному заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ.

Выполненные работы по объекту будут приняты только при наличии исполнительной документации (схемы, сертификаты, паспорта и т.д.).

При обнаружении муниципальным заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

Устранение подрядчиком в установленные сроки выявленных муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренной муниципальным контрактом.

Ввод объекта в эксплуатацию производится  при получении разрешения на  ввод объекта в эксплуатацию.

9. Требования по объему гарантий работ:

качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области строительства и другим нормативным документам. Работы должны быть выполнены в полном объеме. Подрядчик обязан ввести объект в эксплуатацию в установленные контрактом сроки, гарантировать качество выполнения всех работ и  своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

## ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ МУНЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт №

на выполнение работ по объекту: «Газификация д. Козловка Щекинского района Тульской области»

г. Щекино	                                                                «____»_______________2012 г.

Администрация муниципального образования Головеньковское Щекинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Главы администрации муниципального образования Головеньковское Щекинского района Лобановой Людмилы Александровны, действующей на основании Устава муниципального образования Головеньковское Щекинского района Тульской области с одной стороны и __________, в лице ________________, действующего на основании __________, имеющее Свидетельство _______________ о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.05г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и Тульской области, на основании результатов размещения муниципального заказа Тульской области путем проведения электронного аукциона (протокол от _______ № _______) заключили муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ по строительству в объеме утвержденной проектно-сметной документации (далее Проект) и ввести в эксплуатацию объект - «Газификация д. Козловка Щекинского района Тульской области» (далее - Объект) в соответствии с действующим законодательством РФ в области строительства и проектно-сметной документацией  № 22.306-01-2010,  в сроки, указанные в календарном графике предъявления стоимости выполненных работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется оплатить принятые работы.

1.2. Виды работ, производимые Подрядчиком, устанавливаются сводной ведомостью объемов работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1).

1.3. Сроки предъявления работ, установленных сводной ведомостью, согласованы сторонами в календарном графике предъявления стоимости выполненных работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №4). Состав и технологическая последовательность выполнения работ согласовывается Сторонами после заключения Контракта.

1.4. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

2.1. Цена работ по Контракту составляет __________________

Цена настоящего Контракта включает стоимость работ, материалов, вывоз мусора, транспортных и иных расходов Подрядчика, а также уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов, отчислений и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2. Указанная цена Контракта является закрытой (твердой) т.е. неизменной в течение всего срока действия Контракта.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта.

2.3. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3)при поступлении средств из соответствующего бюджета. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета по независящим от муниципального заказчика причинам.

2.4. Основанием для оплаты работ является подписанный Сторонами акт приемки выполненных работ (форма №КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), счет на оплату и счет-фактура, выставленные Подрядчиком. Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости работ в актах выполненных работ понижающего индекса, определенного по результатам аукциона.

2.5. Принятие денежных обязательств в рамках данного Контракта, осуществляется за счет средств МО Головеньковский Щекинского района, муниципального образования Щекинский район предусмотренные на реализацию целевой программы «Газификация населенных пунктов Щекинского района на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением Главы администрации Щекинского района 15.12.2011 г. № 12-1461 «Об утверждении долгосрочной целевой  программы «Газификация населенных пунктов  Щекинского района на 2012-2016 годы», а также за счет субсидий из бюджета Тульской области, предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой программы «Газификация населенных пунктов Тульской области на 2009-2012 годы», утвержденной постановлением администрации Тульской области от 29.09.2008 г. № 592 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Газификация населенных пунктов Тульской области на 2009-2012 годы».

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Общая продолжительность работ по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта с учетом испытательных, пусконаладочных и иных работ, выполнение которых необходимо для ввода в эксплуатацию Объекта, составляет 6 месяцев со дня заключения муниципального контракта

3.2. Сроки выполнения работ  по настоящему Контракту:

Начало работ – со дня заключения настоящего Контракта.

Окончание работ – через 54 календарных дня со дня заключения контракта.

Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

3.3. Объект считается принятым от Подрядчика после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. (Приложение № 3).

3.4. На момент подписания настоящего Контракта промежуточные даты предъявления стоимости выполненных работ в соответствии с календарным графиком предъявления стоимости работ и дата окончания работ являются исходными для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1.Получить в течении 5 дней с момента подписания контракта у Заказчика Проект.

4.1.2. До начала строительства в срок, обеспечивающий своевременное оформление, представить Заказчику необходимые документы для представления  в инспекцию Тульской области по государственному строительному надзору извещения о начале строительства объекта.

4.1.3. Качественно выполнить работы, указанные в п. 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, утвержденной проектно-сметной документацией, действующим законодательством РФ в области строительства и сдать объект Заказчику по акту-приемки выполненных работ (Приложение №3). Совместно с Заказчиком предъявить Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4.1.4. Обеспечить:

– выполнение работ в полном соответствии с утвержденным Проектом, сводной ведомостью объемов работ, техническим заданием (Приложение №2)  и действующим законодательством РФ в области строительства;

– в случае, если законодательством РФ к лицам, осуществляющим виды деятельности, являющиеся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, наличие документов, подтверждающих свое соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Контракта;

– представление Заказчику одного экземпляра проекта производства работ, разработанного согласно градостроительному кодексу (технологическому  регламенту по видам работ);

– бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

– устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта в срок не более одного месяца от даты их выявления.

4.1.5. Предоставить до начала работ Заказчику для ознакомления перечень материалов и изделий по объекту, с указанием количества, фирмы-поставщика с приложением сертификатов соответствия, а так же поставить на объект необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, инструмент с соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

4.1.6. Принять по Акту приемки строительную площадку. Возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, согласно проекту организации строительства (ПОС). Выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность.

4.1.7. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке, в точках подключения, в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями.

4.1.8. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Установить информационные щиты и временное освещение на период выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства.

4.1.9. Оформить все, необходимые для Подрядчика, разрешения и согласования на выполнение работ от соответствующих органов.

4.1.10. Согласовать с инспекцией Тульской области по государственному  строительному надзору порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства.

4.1.11. Известить Заказчика и авторский надзор проектной организации о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 48 часов до начала приемки соответствующих работ.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Муниципального заказчика, а затем восстановить за свой счет.

4.1.12. Ежемесячно не позднее последнего числа отчетного периода Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ  по унифицированной форме №КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (далее - постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утвержденной указанным выше постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (исполнительную документацию, расчеты и др.) и документы необходимые для оплаты .

4.1.13. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

4.1.14. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка.

4.1.15. В случае приемки Объекта в эксплуатацию в зимнее время выполнить сезонные работы в сроки, согласованные сторонами с учетом финансирования.

4.1.16. Нести расходы по содержанию Объекта до передачи его эксплуатирующей организации.

4.1.17. Нести затраты по временному инженерному обеспечению Объекта до передачи проложенных инженерных сетей в эксплуатацию  специализированным организациям с подписанием последними акта технической приемки.

4.1.18. Подрядчик обязан вывезти в 3-дневный срок со дня приемки работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения и прилегающей территории. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, установленные для этой цели за счет средств Подрядчика.

4.1.19. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц, в связи с выполнением работ Подрядчиком в период их проведения, и в течение срока исковой давности самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами.

4.1.20. Вести в установленном порядке журналы производства работ на объекте, своевременно оформлять исполнительную документацию.

4.1.21. Нести материальную ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение Объекта по вине подрядчика до получения разрешения на ввод и передачи его в эксплуатацию.

4.1.22. Письменно известить Заказчика в 3-х дневный срок о готовности объекта к сдаче.

4.1.23. Иметь свидетельство о допуске к работам, которые относятся к предмету Контракта и оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией.

В случае если Подрядчик привлекает к выполнению работ  субподрядные организации и выступает в роли генерального подрядчика, он обязан иметь свидетельство о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками в соответствии с действующим законодательством и настоящим Контрактом.

4.1.24. Подрядчик извещает Заказчика о привлечении субподрядных организаций с предоставлением необходимых допусков к тем видам работ, к выполнению которых они привлекаются.

4.1.25. В случае повреждения подрядчиком внешних инженерных сетей и коммуникаций, принадлежащих третьим лицам при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

4.1.26. Подрядчик обязуется обеспечить сохранность оборудования переданное ему Заказчиком по акту в монтаж и принять для его сохранности меры, обязательность которых предусмотрена законом, иными правовыми актами и обычаями делового оборота (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.) .

4.1.27. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Письменно назначить уполномоченную организацию для осуществления оперативного контроля за строительством объекта, которая от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и Проекта.

Уполномоченная организация Заказчика обязана иметь Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, для осуществления функций строительного контроля за объектом. Так же уполномоченный представитель Заказчика  имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства. Подрядчик обеспечивает представителя Заказчика помещением для работы.

4.2.2. Определить понижающий индекс для расчётов с Подрядчиком как частное от деления цены настоящего Контракта на начальную (максимальную) цену настоящего Контракта, указанную в документации об аукционе и документально оформить расчет понижающего индекса с подписанием его обеими сторонами.

4.2.3. Передать в течение 5 (пяти) рабочих дней  после подписания контракта Подрядчику:

- Проект, утвержденный заказчиком, оформленный «В производство работ»;

- разрешение на выполнение строительно-монтажных работ на весь период строительства Объекта;

-строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта. Приемка-передача строительной площадки оформляется Актом приемки строительной площадки. Строительная площадка должна быть освобождена от имущества, принадлежащего Муниципальному заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением работ по настоящему Контракту;

- документы, необходимые для получения ордера на производство подготовительных, земляных и строительных работ;

- геодезическую разбивку осей Объекта.

4.2.4. Осуществлять контроль за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта и действующего законодательства в РФ в области строительства.

4.2.5. В течение 5 рабочих дней осуществить проверку выполненных работ, рассматривать, оформлять и подписывать представленные документы или направлять обоснованный отказ.

4.2.6. Заказчик, принявший скрытую работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при последующей приемке выполненных работ.

4.2.7. Возвратить Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, денежные средства, внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения Контракта в качестве залога, в том числе в форме вклада (депозита), в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, если иной порядок и срок возврата денежных средств не установлены договором о залоге, заключенным между Заказчиком и Подрядчиком.

Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании.

4.2.8. Поставить оборудование на объект в сроки, обеспечивающие выполнение работ, не препятствующие дальнейшему строительству объекта .

4.2.9. Обеспечить подключение (врезку) к действующим инженерным сетям.

4.2.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик  производит приемку выполненных работ Подрядчиком по актам  согласно форм №КС-2 и №КС-3.

5.2. По завершении всех работ по настоящему Контракту, Подрядчик должен незамедлительно письменно известить Заказчика о готовности объекта к сдаче.

Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3 (трех) дней приступает к приемке результатов выполненных работ, привлекая при необходимости представителей заинтересованных организаций.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Подрядчик обязан в сроки, указанные в акте рабочей комиссии своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа или уклонения Подрядчика от выполнения работ по устранению недостатков и замечаний по качеству, в сроки установленные Заказчиком в предписаниях или акте рабочей комиссии, Заказчик вправе  привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении государственных заказов, другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

5.4. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения работ в полном соответствии с проектной документацией, сводной ведомостью объемов работ и действующего законодательства РФ в строительстве;

- своевременное устранение недостатков и дефектов в выполненных работах и изделиях, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2. Гарантийный срок выполненных по Контракту работ составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Заказчик, в случае отказа Подрядчика от выполнения гарантийных обязательств, оставляет за собой право устранить дефекты, выявленные в период гарантийного срока самостоятельно, взыскав с Подрядчика полную стоимость устраненных дефектов, расходы, связанные с выявлением устранения дефектов, и штраф в размере 50% от их стоимости.

6.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках Объекта.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. Подрядчик не вправе передавать свои обязательства по Контракту третьим лицам. Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательства Подрядчика по Контракту.

8.3. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) субподрядчиками своих обязательств.

8.4. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, установленных Календарным графиком предъявления стоимости выполненных работ на каждый период соответственно, Муниципальный заказчик вправе взыскивать с Подрядчика уплату штрафа. Штраф начисляется в течение трех рабочих дней после оформления КС-3 в размере 30% от суммы недовыполненной стоимости работ в данном периоде указанном в календарном графике(Приложение №4). Дата приемки недовыполненных работ фиксируется в форме №КС-2 с последующим включением этих работ в форму №КС-3 за текущий отчетный период.

Также начисляются пени за каждый день просрочки  исполнения обязательств по выполненным работам, предусмотренным Календарным графиком предъявления стоимости выполненных работ, начиная со дня, следующего после истечения данного периода. Неустойка устанавливается в размере 1% (одного процента) от стоимости помесячного задания.

8.6.  В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту Заказчик направляет уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Контрактом.

8.7. В случае выявления принятых скрытых работ ненадлежащего качества (п.4.2.7) Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Муниципального заказчика соответствующего уведомления уплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости выполненных работ ненадлежащего качества за каждый день с момента направления Муниципальным заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ, до момента устранения недостатков выполненных работ, оказанных услуг.

8.8. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Подрядчик выплачивает Муниципальному заказчику пени в размере 0,1% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.

8.9. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны по Контракту.

8.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Муниципальному заказчику излишне уплаченных денежных средств.

8.11. Подрядчик несет материальную ответственность за переданное ему по акту в монтаж оборудование.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме ___________________________________________________ на сумму 574 952,70 руб. (пятьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят два рубля 70 коп.), эквивалентную 30 % от начальной (максимальной) цены контракта.

9.2. Срок выплаты денежных средств по договору банковской гарантии, предоставленному Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, не должен превышать 20 (двадцать) банковских дней.

9.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило своё действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.

9.4. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения настоящего Контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности Подрядчика перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по Контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по Контракту, а именно:

-невыполнение работ, предусмотренных Контрактом;

-нарушение сроков исполнения Контракта;

-выполнение работ с ненадлежащим качеством;

-нарушение установленных Заказчиком сроков устранения недостатков результатов выполненных работ, выявленных Заказчиком;

- иные случаи наступления гражданско-правовой ответственности Подрядчика, предусмотренные разделом 8 настоящего Контракта.

9.5. В случаях, установленных пунктом 9.4 настоящего Контракта, Заказчик обращает взыскание на обеспечение исполнения Контракта независимо от применения мер гражданско-правовой ответственности, предусмотренных разделом 8 настоящего Контракта.

9.6. Порядок выплаты денежных средств по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения настоящего Контракта (в форме банковской гарантии, залога денежных средств, в том числе вклада-депозита) устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Тульской области.

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае расторжения настоящего Контракта, стоимость работ, выполненных на момент его расторжения, подлежит обязательной оплате в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Контракта, если их качество удовлетворяет требованиям Заказчика и ими приняты.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Контракт действует с момента его заключения до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Контракт должен быть направлен Заказчиком для его регистрации в указанном выше реестре в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня его подписания Сторонами.

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.3. Истечение срока настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия настоящего Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

12.4. Изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в реестре муниципальных контрактов Тульской области. Изменение существенных условий настоящего Контракта не допускается.

12.5. Настоящий Контракт подписан Сторонами в электронном виде в 1-м экземпляре, с использованием электронной подписи и программных средств электронной площадки.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

13.1. Приложение № 1. Сводная ведомость объемов работ.

13.2. Приложение №2. Техническое задание.

13.3. Приложение№3. Акт сдачи-приемки выполненных работ.

13.4. Приложение№4. Календарный график предъявления стоимости выполненных работ.

14. РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

| Заказчик: Администрация муниципального образования Головеньковское Щекинского района 301210, Тульская область, Щекинский район, пос.Головеньковский, ул.Пчеловодов, д.9 ИНН 7118816678 КПП 711801001 р/с 402048103000000 00197 ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области г.Тула БИК 047003001 ОГРН 1067151001466 ОКПО 04257121 ОКАТО 70248808000 ОКВЭД 75.11.32 Тел. 8 (48751) 7-12-10, 7-11-92 _______________ Л.А. Лобанова | Подрядчик: _____________Ф.И.О. |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

от «__» ______ 2012 г. №____

Сводная ведомость объемов работ

по  объекту: «Газификация д. Козловка Щекинского района Тульской области»

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наружные газопроводы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Газопровод высокого давления |
| 1. | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 80 мм | 10 врезок | 0.1 |
| 2. | Установка газорегуляторного пункта шкафного ГРПШ-05-2У1 | 1 установка | 1 |
| 3. | Монтаж крана шарового газового со штоком Н=1,5 м для подземной установки Балломакс Дн 57 мм | 1 узел газового крана | 1 |
| 4. | Монтаж крана шарового газового Балломакс Дн 57 для надземной установки на газопроводах из труб Ду=50 мм | 1 задвижка | 1 |
| 5. | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами | 1000 м3 | 1.16586 |
| 6. | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м | 100 м3 | 0.58293 |
| 7. | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 10 м3 | 4.31 |
| 8. | Засыпка траншей песком с перемещением до 5 м бульдозерами | 1000 м3 | 0.0603 |
| 9. | Засыпка песком вручную траншей | 100 м3 | 0.2585 |
| 10. | Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами | 1000 м3 | 0.773 |
| 11. | Засыпка вручную траншей грунтом | 100 м3 | 3.313 |
| 12. | Планировка площадей бульдозерами | 1000 м2 | 0.875 |
| 13. | Укладка футляра в траншею из изолированных стальных газопроводов диаметром 159 мм | 100 м | 0.006 |
| 14. | Протаскивание в футляр труб | 100 м | 0.016 |
| 15. | Заделка битумом и прядью концов футляра | 1 футляр | 1 |
| 16. | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм | 100 м | 0.03 |
| 17. | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром 50 мм | 100 м | 0.09 |
| 18. | Изоляция трубопроводов мастикой битумной кровельной горячей | 1 км трубопровода | 0.024 |
| 19. | Изоляция трубопроводов мастикой битумной кровельной горячей диаметром 57 мм | 1 км трубопровода | 0.009 |
| 20. | Установка газовых свечей Ду 20 мм – 3 м | 1 свеча | 1 |
| 21. | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ 100 газ SDR 11-63х5,8 в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм | 100 м укладки | 5.625 |
| 22. | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 63 мм | 1 конец | 6 |
| 23. | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 63 мм | 1 конец | 6 |
| 24. | Сварка полиэтиленовых труб при помощи муфты с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 63 | 1 соединение | 6 |
| 25. | Установка фасонных частей стальных сварных (отводы 90 град. Диаметром 57 мм – 2 шт.) | 1 т фасонных частей | 0.0012 |
| 26. | Установка муфты с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR11 63 | 1 отвод | 2 |
| 27. | Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь": SDR 11 63х5,8/СТ 57 | шт | 2 |
| 28. | Устройство ковера | шт. | 3 |
| 29. | Устройство ленты сигнальной "Газ" ЛСГ-200 (642,5 м) | 1000 м2 | 0.06425 |
| 30. | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ 100 газ SDR 11-32х3 в траншею | 100 м | 0.01 |
|  | Установка опознавательного столба – 9 ШТ |
| 31. | Установка столбиков сигнальных железобетонных СС-1 с табличкой-указателем | 100 шт. | 0.09 |
| 32. | Устройство плакатов | шт. | 6 |
|  | Крепление ГРПШ на опорах |
| 33. | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле | 100 ям | 0.04 |
| 34. | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0.015 |
| 35. | Монтаж опорных стоек (трубы стальные диаметром 108 мм – 5,2 м; прочие конструкции – 0,04344 т.) | 1 т конструкций | 0.06192 |
| 36. | Масляная окраска металлических поверхностей | 100 м2 | 0.02392 |
| 37. | Устройство щебеночного основания под трубопроводы | 10 м3 | 0.03 |
|  | Ограждение ШРП |
| 38. | Установка металлических оград из сетки по металлическим столбам (трубы стальные диаметром 57 мм – 16,1 м) | 100 м | 0.18 |
| 39. | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0.01 |
| 40. | Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2 | 100 м2 | 0.04186 |
| 41. | Устройство щебеночного основания под опоры | 10 м3 основания | 0.018 |
|  | Установка знаков на территории ГРПШ |
| 42. | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 100 м3 | 0.003 |
| 43. | Установка дорожных знаков | 100 знаков | 0.03 |
|  | Молниеотвод с заземлением |
| 44. | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле | 100 ям | 0.01 |
| 45. | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 100 м3 | 0.009 |
| 46. | Установка стальных: сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т | 1 т конструкций | 0.06086 |
| 47. | Масляная окраска металлических поверхностей | 100 м2 | 0.03122 |
| 48. | Разработка грунта вручную в траншеях | 100 м3 | 0.024 |
| 49. | Засыпка вручную траншей | 100 м3 | 0.024 |
| 50. | Монтаж проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм | 100 м | 0.145 |
| 51. | Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.05 |
|  | Благоустройство на ГРПШ |
| 52. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0.035 |
| 53. | Устройство оснований толщиной 14 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) | 1000 м2 | 0.0175 |
|  | Пересечение газопровода с подземным кабелем технологической связи |
| 54. | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов | 1 т конструкций | 0.048963 |
| 55. | Укладка деревянных коробов | 100 м2 | 0.012456 |
| 56. | Устройство бетонных подстилающих слоев | 1 м3 | 0.35 |
| 57. | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм | 1 км | 0.006 |
|  | Контрольно-измерительный пункт на трубопроводе с колонкой (5 шт) |
| 58. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 100 м3 | 0.075 |
| 59. | Засыпка вручную песком траншей | 100 м3 | 0.03 |
| 60. | Устройство бетонных фундаментов | 100 м3 | 0.017 |
| 61. | Засыпка вручную траншей грунтом | 100 м3 | 0.028 |
| 62. | Монтаж каркаса колонки | 1 т | 0.0905 |
| 63. | Укладка кабеля АпвВГ 1х25 | 100 м | 0.3 |
|  | Крепление газопроводов на опоре |
| 64. | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле | 100 ям | 0.01 |
| 65. | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 100 м3 | 0.0006 |
| 66. | Монтаж опорных стоек, в т.ч.: | 1 т | 0.00638 |
|  | -Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.6 |
|  | -Прочие конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т | т | 0.00176 |
|  | Прокладка газопровода Д-63 мм в футляре под магистральным газопроводом Острогожск-Белоусово |
| 67. | Укладка в траншею футляра из стальных труб диаметром 159 мм | 100 м | 0.08 |
| 68. | Изоляция труб мастикой битумно-полимерной | 1 км | 0.008 |
| 69. | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 63 мм | 100 м | 0.12 |
| 70. | Укладка газопроводов из труб полиэтиленовых ПЭ 100 газ SDR11-63х5,8 в траншею | 100 м | 0.014 |
| 71. | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | 1 установка | 1 |
|  | Прокладка газопровода Д-63 мм в футляре под магистральным газопроводом Елец-Серпухов |
| 72. | Укладка в траншею футляра стальных труб диаметром 159 мм | 100 м | 0.08 |
| 73. | Изоляция труб мастикой битумно-полимерной | 1 км | 0.008 |
| 74. | Протаскивание в футляр труб диаметром 63 мм | 100 м | 0.12 |
| 75. | Укладка газопроводов из труб полиэтиленовых ПЭ 100 газ SDR11-63х5,8 в траншею | 100 м | 0.014 |
| 76. | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | 1 установка | 1 |
|  | Прокладка газопровода Д-63 мм в футляре под магистральным газопроводом Тула-Торжок |
| 77. | Укладка в траншею футляра из изолированных стальных газопроводов условным диаметром 159 мм | 100 м | 0.08 |
| 78. | Изоляция труб мастикой битумно-полимерной | 1 км | 0.008 |
| 79. | Протаскивание в футляр труб диаметром 63 мм | 100 м | 0.12 |
| 80. | Укладка газопроводов из труб полиэтиленовых ПЭ 100 газ SDR11-63х5,8 в траншею | 100 м | 0.014 |
| 81. | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | 1 установка | 1 |
| 82. | Установка изолирующего соединения фланцевого ИФС-50-10-У1 | 1 соединение | 1 |
| 83. | Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 | 0.16 |
|  | Испытание газопровода на прочность и герметичность |
| 84. | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм | 100 м | 5.745 |
| 85. | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм | 1 узел | 1 |
| 86. | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм | 100 м | 5.745 |
| 87. | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 1 |
|  | Контроль качества стыков |
| 88. | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром | 1 стык | 6 |
| 89. | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов | 1 стык | 6 |
| 90. | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр 63 мм | 1 снимок | 2 |
| 91. | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 63 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык | 2 |
|  | Газопровод низкого давления |
| 92. | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи: 1,2 м глубиной до 1,4 м | 1000 м3 | 2.66322 |
| 93. | Разработка грунта вручную в траншеях | 100 м3 | 1.33161 |
| 94. | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 10 м3 | 7.833 |
| 95. | Засыпка песком траншей и котлованов с перемещением до 5 м бульдозерами | 1000 м3 | 0.10966 |
| 96. | Засыпка вручную траншей | 100 м3 | 0.47 |
| 97. | Засыпка траншей с перемещением до 5 м бульдозерами | 1000 м3 | 0.115 |
| 98. | Засыпка вручную траншей песком | 100 м3 | 0.4949 |
| 99. | Планировка площадей бульдозерами | 1000 м2 | 5.222 |
| 100. | Монтаж крана шарового газового Балломакс Дн 100 мм КШГ 70.103.100 на газопроводах из труб условным диаметром: 100 мм | 1 задвижка | 1 |
| 101. | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 200 мм (футляр) | 100 м | 0.007 |
| 102. | Нанесение мастики битумной кровельной горячей | 1 км | 0.0007 |
| 103. | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 100 мм | 100 м | 0.03 |
| 104. | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 100 мм | 100 м | 0.03 |
| 105. | Установка газовых свечей (трубы стальные диаметром 25 мм – 0,075 м) | 1 свеча | 1 |
| 106. | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.03 |
| 107. | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ 80 газ SDR17,6-110х6,3 в траншею | 100 м | 1.04 |
| 108. | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб: 110 мм | 1 конец | 2 |
| 109. | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб: 110 мм | 1 конец | 2 |
| 110. | Сварка полиэтиленовых труб при помощи муфты с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 110 | 1 соединение | 2 |
| 111. | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ 80 газ SDR17,6-90х5,2 в траншею | 100 м | 4.155 |
| 112. | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 90 мм | 1 конец | 3 |
| 113. | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 90 мм | 1 конец | 3 |
| 114. | Сварка полиэтиленовых труб при помощи муфты с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 90 | 1 соединение | 3 |
| 115. | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ 100 газ SDR11-63х3,6 в траншею | 100 м | 7.83 |
| 116. | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 63 мм | 1 конец | 8 |
| 117. | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 63 мм | 1 конец | 8 |
| 118. | Сварка полиэтиленовых труб при помощи муфты с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 63 | 1 соединение | 8 |
| 119. | Установка фасонных частей стальных сварных, в т.ч.: | 1 т фасонных частей | 0.003 |
|  | -Отводы 90 град. | шт. | 2 |
|  | -Переход 108х4-57х3,5 | шт | 1 |
| 120. | Установка муфт, в т.ч.: | 1 отвод | 3 |
|  | -муфта редукционная с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 110х90 – 1 шт. |  |  |
|  | -муфта редукционная с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 110х63 – 1 шт. |  |  |
|  | -муфта редукционная с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 90х63 – 1 шт. |  |  |
| 121. | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб: | 1 тройник | 4 |
|  | -Тройник неравнопроходной с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 110х63 – 2 шт. |  |  |
|  | -Тройник неравнопроходной с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 90х63 – 1 шт. |  |  |
|  | -Тройник равнопроходной с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 110 - 1 шт. |  |  |
| 122. | Установка муфты с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 63 | шт | 3 |
| 123. | Установка тройника равнопроходного с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 63 на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости | 1 тройник | 1 |
| 124. | Установка отвода с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 63 на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости | 1 отвод | 2 |
| 125. | Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой: 1 м, условный диаметр до 100 мм (трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный, диаметр 108 мм – 1,6 м) | 100 м | 0.03 |
| 126. | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 100 м3 | 0.002535 |
| 127. | Монтаж опорных конструкций металлических (седло под трубопроводы, хомуты или подвески) | 1 т | 0.00081 |
| 128. | Устройство ленты сигнальной "Газ" ЛСГ-200 (1302,5 м) | 1000 м2 | 0.13025 |
| 129. | Установка заглушки с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 63 | 1 соединение | 1 |
| 130. | Установка изолирующего соединения фланцевого ИФС-100-10-У1 | 1 соединение | 1 |
| 131. | Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 | 0.16 |
| 132. | Установка неразъемного соединения ПЭ 80 газ 110х10/ст 108 | шт | 1 |
| 133. | Установка муфты с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 110 | шт | 1 |
| 134. | Масляная окраска металлических поверхностей | 100 м2 | 0.0275 |
|  | Установка опознавательного столба – 12 шт |
| 135. | Установка столбиков сигнальных железобетонных СС-1 с плакатами предупредительными | 100 шт. | 0.12 |
|  | Восстановление асфальтового покрытия |
| 136. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0.018 |
| 137. | Устройство оснований толщиной 16 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): | 1000 м2 | 0.0045 |
| 138. | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см | 1000 м2 | 0.0045 |
| 139. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.0045 |
|  | Испытание газопровода на прочность и герметичность |
| 140. | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода 63 мм | 100 м | 7.83 |
| 141. | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода 63 мм | 1 узел | 1 |
| 142. | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) диаметром 63 мм | 100 м | 7.83 |
| 143. | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов | 1 участок испытания газопровода | 1 |
| 144. | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм | 100 м | 5.225 |
| 145. | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода | 1 узел | 2 |
| 146. | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого давления (до 0,3 МПа) условным диаметром 100 мм | 100 м | 5.225 |
|  | Контроль качества стыков |
| 147. | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 108 мм | 1 стык | 2 |
| 148. | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 108 мм | 1 стык | 2 |
| 149. | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм | 1 снимок | 1 |
| 150. | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык | 1 |
|  | Газопроводы-вводы низкого давления |
| 151. | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами | 1000 м3 | 0.3522 |
| 152. | Доработка грунта вручную в траншеях | 100 м3 | 0.1761 |
| 153. | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 10 м3 | 2.935 |
| 154. | Засыпка песком траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами | 1000 м3 | 0.04109 |
| 155. | Засыпка вручную траншей | 100 м3 | 0.1761 |
| 156. | Песок из пористых горных пород вулканического происхождения | м3 | 58.7 |
| 157. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением до 5 м бульдозерами | 1000 м3 | 0.26415 |
| 158. | Засыпка вручную траншей | 100 м3 | 0.1761 |
| 159. | Планировка площадей бульдозерами | 1000 м2 | 1.174 |
| 160. | Укладка в траншею труб стальных электросварных прямошовных наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | 100 м | 0.01 |
| 161. | Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм (кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм – 20 шт.; трубы стальные диаметром 57 мм – 1 м; цокольные вводы – 20 шт) | 10 вводов | 2 |
| 162. | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 0.31 |
| 163. | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ 80 газ SDR17,6-63х3,6 в траншею | 100 м | 2.935 |
| 164. | Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 63 мм | 1 конец | 40 |
| 165. | Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 63 мм | 1 конец | 40 |
| 166. | Сварка полиэтиленовых труб при помощи муфты с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 63 | 1 соединение | 40 |
| 167. | Установка неразъемного соединения ПЭ 80 газ 63х5,8/ст 57 | шт | 20 |
| 168. | Установка муфта с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 63 | шт | 20 |
| 169. | Установка седелки с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 110х63 | шт | 1 |
| 170. | Установка седелки с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 90х63 | шт | 8 |
| 171. | Установка седелок с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 63х63 | 1 соединение | 7 |
| 172. | Установка отвода газ-90 с электроспиралью ПЭ 100 газ SDR 11 на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости | 1 отвод | 2 |
| 173. | Устройство ленты сигнальной "Газ" ЛСГ-200 | 1000 м2 поверхности | 0.02935 |
| 174. | Изоляция мастикой битумной кровельной горячей | 1 км трубопровода | 0.057 |
| 175. | Масляная окраска металлических поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0744 |
|  | Испытание газопровода на прочность и герметичность |
| 176. | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 4.055 |
| 177. | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм | 1 узел | 20 |
| 178. | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм | 100 м газопровода | 4.055 |
| 179. | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 1 |
|  | Контроль качества стыков |
| 180. | Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром: до 108 мм | 1 стык | 58 |
| 181. | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 108 мм | 1 стык | 58 |
| 182. | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 63 мм | 1 снимок | 1 |
| 183. | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 8 мм | 1 стык | 1 |
|  | Электрохимическая защита газопроводов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Новый раздел |
| 184. | Разработка грунта в отвал экскаваторами | 1000 м3 | 0.01875 |
| 185. | Доработка грунта вручную в траншеях | 100 м3 | 0.094 |
| 186. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами | 1000 м3 | 0.01875 |
| 187. | Засыпка вручную траншей | 100 м3 грунта | 0.094 |
| 188. | Устройство кабелей силовых на напряжение до 1000 В с алюминиевыми жилами с поливинидхлоридной изоляцией и оболочкой марки АПВВГ с числом жил и сечением мм2 1х35 | 100 м кабеля | 0.375 |
| 189. | Затягивание проволоки стальной низкоуглеродистой разного назначения оцинкованной в готовых траншеях по установленным конструкциям с креплением скобами | 100 м | 0.09 |
| 190. | Установка блока диодно-регисторного БРДМ-25-2-1Х-УХЛ1 | 1 станция | 1 |
| 191. | Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков | 1 контрольно-измерительный пункт | 6 |
| 192. | Установка медносульфатного электрода СМЭС-2ВЭ "Менделеевец" | 1 контрольно-измерительный пункт | 11 |
| 193. | Установка блока пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2 | 1 контрольно-измерительный пункт | 11 |

Приложение №2

к муниципальному контракту

от «__» ______ 2012 г. №____

Техническое задание

для выполнения работ по объекту: «Газификация  д.Козловка Щекинского  района Тульской области»

- Наименование выполняемых работ:

«Газификация  д.Козловка Щекинского  района Тульской области».

- Ведомость объемов работ:

Выполнить газификацию д.Козловка  Щекинского района.

Газопровод высокого давления от точки врезки до газорегуляторного пункта проложить подземно из полиэтиленовых труб ГОСТ Р 50838-95* и частично из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91.

Газопровод низкого давления проложить  подземно из полиэтиленовых труб ГОСТ Р 50838-95* и из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91.

Потребителями природного газа являются 20 жилых домов.

Предусмотреть подземную прокладку газопроводов-вводов к каждому дому из полиэтиленовых труб с устройством стальных цокольных вводов  и шарового крана.

Пересечение газопроводом высокого давления магистральных газопроводов Острогожск-Белоусово на 390,3км, Елец-Серпухов на 171,5км, Тула-Торжок на 9,5км выполнить открытым способом в стальных футлярах Д159мм Л=8,0м. Глубина заложения от магистральных газопроводов до верха футляра принять не менее 0,5м. На одном конце футляра предусмотреть контрольную трубку, выведенную под ковер.

В местах пересечения газопровода с подземным технологическим кабелем, кабель заключить в асбестоцементный футляр Д150мм длиной 6,0м. Переходы газопроводом местных автодорог выполнить открытым способом. Глубину укладки газопровода от покрытия дороги принять не менее 1,0м, при этом траншею засыпать на 0,5м ниже отметки земли песчаным грунтом с послойным трамбованием.

Соединения полиэтиленовых труб между собой выполнить встык сваркой и при помощи  соединительных деталей с закладными электронагревателями. Соединения полиэтиленовых труб со стальными выполнить с помощью неразъемных соединений с устройством песчаного основания и засыпкой песком на всю глубину траншеи.

Для снижения давления с высокого до низкого предусмотреть установку шкафного ГРП типа УГРШ(К)-50Н-2-О с регулятором давления РДК-50/30Н. Для отключения ГРПШ предусмотреть надземную установку отключающих шаровых кранов до и после ГРПШ.

Глубину прокладки газопровода принять ниже глубины промерзания, а именно 1,4м до верха трубы.

Для определения местоположения трассы полиэтиленового газопровода на углах поворота, на ответвлениях газопровода установить опознавательные столбики на расстоянии 1м от оси газопровода справа по ходу газа.

Вдоль всей трассы газопровода низкого давления проложить сигнальную ленту на расстоянии 0,2м от верхней образующей газопровода.

Стальные газопроводы при подземной прокладке для защиты от почвенной коррозии покрыть изоляцией «весьма усиленного типа».Надземную часть металлического газопровода покрыть эмалью за 2 раза по 2м слоям грунтовки.

Для исключения возможного вредного влияния от магистральных газопроводов, стальные футляры включить в совместную электрохимическую защиту через разъемные вентильные перемычки.

Для снижения давления с высокого до низкого предусмотреть установку шкафного ГРПШ-05-2У1 с основной и резервной линиями редуцирования с регулятором давления РДНК-400М.. Для отключения ГРПШ предусмотреть надземную установку отключающих шаровых кранов до и после ГРПШ.

Установку ГРПШ предусмотреть на отдельно стоящих опорах Д100мм Н=0,7м. Фундаменты под опоры из бетона Кл.В7,5 на щебеночном основании.

Вокруг ГРПШ установить охранную зону на расстоянии 10м от границы объекта. Ограждение участка выполнить из металлической сетки по стойкам из металлических труб.

Предусмотреть молниезащиту газорегуляторного пункта путем установки стержневого молниеотвода высотой 8м и заземление ГРПШ.

Общая протяженность газопровода                                           - 2288,5м,

в том числе:

-газопровод высокого давления                                                 -574,5м

-газопровод низкого давления                                                   -1308,5м

-газопроводы-вводы к жилым домам                                        -405,5м

-ГРПШ-05-2У1                                                                             -1шт.

3. Функциональные и технические характеристики используемых материалов

| № п/п | Наименование показателей | Требуемое значение (диапазон значений) показателей |
| --- | --- | --- |
|  | Газопровод высокого, низкого давления, газопроводы-вводы |  |
| 1 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 |  |
| 1.1. | Соответствовать ГОСТ Р 50838-2009 |  |
| 1.2. | Функциональные характеристики |  |
| 1.2.1. | Предназначена для транспортировки горючих газов температурой до 40º |  |
| 1.2.2. | Максимальное рабочее давление |  |
| 1.3. | Технические характеристики |  |
| 1.3.1. | Наружный диаметр |  |
| 1.3.2. | Толщина стенки |  |
|  | ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6 Рабочее давление 0,0024 МПа |  |
| 1.3.3. | Наружный диаметр |  |
| 1.3.4. | Толщина стенки |  |
| 2 | Труба стальная электросварная |  |
| 2.1. | Соответствовать ГОСТ 10704-91 |  |
| 2.2. | Функциональные характеристики |  |
| 2.2.1. | Предназначена для транспортировки горючих газов |  |
| 2.2.2. | Максимальное рабочее давление |  |
| 2.3. | Технические характеристики |  |
| 2.3.1. | Наружный диаметр |  |
| 2.3.2. | Толщина стенки |  |
| 3 | Труба стальная водогазопроводная |  |
| 3.1. | Соответствовать ГОСТ3262-75* |  |
| 3.2. | Функциональные характеристики |  |
| 3.3.1. | Предназначена для транспортировки воды и горючих газов |  |
| 3.3.2. | Максимальное рабочее давление |  |
| 3.4. | Технические характеристики |  |
| 3.4.1. | Наружный диаметр |  |
| 3.4.2. | Толщина стенки |  |
| 4. | Кран шаровый газовый Балломакс со штоком Н=1,5мм Д57 для подземной установки |  |
| 4.1 | Соответствовать КШГК.79.102.050 |  |
| 5. | Кран шаровый Балломакс Д50мм,Д100мм |  |
| 5.1 | Соответствовать КШГ 77.103.050 |  |
| 5.2. | Функциональные характеристики |  |
| 5.2.1. | Предназначение: запорно-регулирующая арматура |  |
| 6. | Кран шаровый Д25мм |  |
| 6.1. | Соответствовать 11Б27п |  |
| 7. | Сигнальная лента детекционная «Газ» ЛГС-200 |  |
| 7.1. | Соответствовать ТУ 2245-002-21696750-02 |  |
| 8. | Сигнальная лента |  |
| 8.1. | Соответствовать FUSIJN |  |
| 9. | Неразъемные соединения ПЭ100 6,3х5,8/ст.57, 110х10/ст.108 |  |
| 9.1. | Соответствовать ТУ 2248-025-00203536-96 |  |
| 10. | Седелки электросварные поворотные ПЭ 100 SDR 11 110х63,90х63,63х63 |  |
| 10.1. | Соответствовать ТУ-2248-031-00203536-96 |  |
| 11. | Цокольный ввод Д50 2х2м |  |
| 11.1. | Соответствовать УГ 10.00-02 СБ сер.5.905-25.05 |  |
| 12. | Бетон Кл.7,5 /щебень |  |
| 12.1 | Функциональные характеристики |  |
| 12.1.1. | Предназначен для бетонирования опор под газопровод и ГРПШ |  |
| 13. | Газорегуляторный пункт шкафного типа двумя линиями редуцирования РДНК-400М |  |
| 13.1. | Соответствовать ГРПШ-05-2У1 |  |
|  | Электрохимическая защита от коррозии |  |
| 14. | Контрольно-измерительный пункт на трубопроводе с колонкой |  |
| 14.1. | Соответствовать Сер.5.905.17.07 вып.1,ч.2 СЗК 31.00.СБ |  |
| 15. | Блок диодно-регисторный, одноканальный на раме |  |
| 15.1 | Соответствовать БРДМ-25-2-1Х-УХЛ11 |  |
| 16. | Контактное устройство на трубопроводе с колонкой |  |
| 16.1 | Соответствовать Сер.5.905.17.07 вып.1 ч.2 СЗК 29.00.СБ |  |
| 17. | Медносульфатный электрод сравнения длительного действия |  |
| 17.1. | Соответствовать СМЭС-2ВЭ «Менделеевец» |  |
| 18. | Блок пластин- индикаторов скорости коррозии |  |
| 18.1. | Соответствовать БПИ-2 |  |
| 19 | Кабель для потенциалоуравнивающих перемычек |  |
| 19.1. | Соответствовать АПВВГ-1кВ-1х35 |  |

4. Условия выполнения работ:

Выполнить работы в соответствии с законодательством и проектно-сметной документацией № 22.306-01-2010 и локальными сметами, приложенными отдельным файлом.

5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе к технологии производства работ, методам производства работ, организационно-технологической схеме производства работ, безопасности выполняемых работ.

При выполнении  работ необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации в области строительства.

6. Технические требования.

Производство работ на объекте должно выполняться в соответствии с требованиями, учтенными в проекте организации строительства .

7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

Подрядчик  при выполнении работ должен руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации в области строительства, обязан обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

8. Требования по передаче муниципальному заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ.

Выполненные работы по объекту будут приняты только при наличии исполнительной документации (схемы, сертификаты, паспорта и т.д.).

При обнаружении муниципальным заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

Устранение подрядчиком в установленные сроки выявленных муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренной муниципальным контрактом.

Ввод объекта в эксплуатацию производится  при получении разрешения на  ввод объекта в эксплуатацию.

9. Требования по объему гарантий работ:

качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области строительства и другим нормативным документам. Работы должны быть выполнены в полном объеме. Подрядчик обязан ввести объект в эксплуатацию в установленные контрактом сроки, гарантировать качество выполнения всех работ и  своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

| Заказчик: Глава МО Головеньковское Щекинского района ________________Л.А. Лобанова | Подрядчик: _____________________ Ф.И.О. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от «__» ______ 2012 г. №____

Форма акта-приемки выполненных работ

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

______________ «__»_________2012 г.

1.1. Мы, нижеподписавшиеся, _________________________________ от имени Муниципального заказчика, с одной стороны, __________________________________, от имени Подрядчика, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1) Подрядчик выполнил следующие работы в соответствии с Контрактом от «_» _________20__г. №____:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2) Муниципальный заказчик, приняли результаты работ в форме:__________________________________________________________

(перечень документов, предоставленных Муниципальному заказчику)

3) Качество выполненных работ соответствует требованиям Контракта. Муниципальный заказчик каких-либо отклонений от условий Контракта или других недостатков в работах Подрядчика не обнаружил.

4) Общая стоимость выполненных работ составляет __________________, включая НДС1 в сумме ___________________________

5) В соответствии с обязательствами по Контракту Муниципальный заказчик оплатит Подрядчику сумму _________________________________

| Заказчик: Глава МО Головеньковское Щекинского района ________________Л.А. Лобанова | Подрядчик: _____________________ Ф.И.О. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

от «__» ______ 2012 г. №____

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

предъявления стоимости выполненных работ на 2012 год по объекту:

«Газификация  д.Козловка Щекинского  района Тульской области»

| Срок выполнения работ (по годам и дням) | Стоимость тыс.руб. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2012 год: |  |
| С 1 по 31 |  |
| С 31 по ….. |  |
| и т.д. |  |
| 2013 год: |  |
| Всего: | 1 916,509 |

ЧАСТЬ V ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)  ЦЕНЫ КОНТРАКТА.

Расчет цены муниципального контракта на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Газификация д. Козловка Щекинского района Тульской области», произведен на основании расчета стоимости затрат подрядчика по объекту, проверенного в Государственном учреждении Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве» и составляет 1 916 509 руб. (один миллион девятьсот шестнадцать тысяч пятьсот девять) рублей.